﻿
# a.Box Handbuch
Stand: 30.06.2023

## Bestimmungsgemäßer Gebrauch
Die a.Box ist als Bordrechner für den Einsatz in Kraftfahrzeugen und Bahnfahrzeugen konzipiert und entworfen. Als Versorgungsspannung dient das 24V Bordnetz vom Fahrzeug.
### Anschluss von Peripheriegeräten
Es dürfen nur vom Hersteller freigegebene Peripheriegeräte an den Spannungsausgängen der a.Box angeschlossen werden. Dabei muss die Spezifikation der Spannungsausgänge eingehalten werden.
### Betriebsbedingungen
Parameter	Bedingung
Nennspannung	24V
Versorgungsspannung max.	30V
Leistungsaufnahme ohne Peripherie	10W
Maximalstrom M,S	0,5A
Maximalstrom VP+	2A
Maximalstrom VD+	0.1A
Maximalspannung DI	50V
Maximalstrom DO	0.5A
Maximalspannung DO	50V
Betriebstemperatur Umgebung	-25°C - +55°C

## Datenblatt
202007_aboxdatenblatt.pdf
## Abmessungen

## Inbetriebnahme
### Kurzanleitung
- Modem montieren
- Modem verkabeln
- a.Box montieren
- a.Box verkabeln
  - Spannungsversorgung
  - Zündung
  - Türkontakte
  - Sensor Versorgung
- Switch montieren
- Switch verkabeln
- Sensor Adressen konfigurieren
- a.Box über a.Box Manager konfigurieren
### Anschlussbelegung

Connector P
Pin Nummer	Bezeichnung	Funktion	Bemerkung
1	VSupply+	Versorgungsspannung +, 24V
2	VSupply-	Versorgungsspannung -
3	VP+	Versorgungsspannung für externes Gerät +	Maximalstrom: 2A (mit Schmelzsicherung geschützt), Verwendung bei AFZ für maximal 4 Zählsensoren
4	GND	Masse für externes Gerät

Connector V
Pin Nummer	Bezeichnung	Funktion	Bemerkung
1	O1	Open Drain Ausgang
2	GND	Masse
3	IGN-	Zündungssignal -
4	I5-	Eingang 5 -	Reset Funktion (Signal für mehrere Sekunden)
5	IGN+	Zündungssignal +
6	I5+	Eingang 5 +	Reset Funktion (Signal für mehrere Sekunden)
7	VD-	Hilfsspannung Türkontakt -
8	I1-	Eingang 1 -
9	VD+	Hilfsspannung Türkontakt +
10	I1+	Eingang 1 +
11	VD-	Hilfsspannung Türkontakt -
12	I2-	Eingang 2 -
13	VD+	Hilfsspannung Türkontakt +
14	I2+	Eingang 2 +
15	VD-	Hilfsspannung Türkontakt -
16	I3-	Eingang 3 -
17	VD+	Hilfsspannung Türkontakt +
18	I3+	Eingang 3 +
19	VD-	Hilfsspannung Türkontakt -
20	I4-	Eingang 4 -
21	VD+	Hilfsspannung Türkontakt +
22	I4+	Eingang 4 +

Connector C (CAN)
Pin Nummer	Bezeichnung	Funktion
1	CAN-	CAN Busleitung -
2	CAN+	CAN Busleitung +

Connector I (IBIS)
Pin Nummer	Bezeichnung	Funktion
1	WBSD	Senden Daten
2	WBMS	Senden Masse
3	WBED	Empfangen Daten
4	WBME	Empfangen Masse

Connector M
Pin Nummer	Bezeichnung	Funktion	Bemerkung
1	VM+	Versorgungsspannung für externes Gerät +	Maximalstrom 0.5A (mit Schmelzsicherung geschützt), Verwendung für externes Modem
2	GND	Masse für externes Gerät

Connector S
Pin Nummer	Bezeichnung	Funktion	Bemerkung
1	VS+	Versorgungsspannung für externes Gerät +	Maximalstrom 0.5A (mit Schmelzsicherung geschützt), Verwendung bei AFZ für Ethernet Switch
2	GND	Masse für externes Gerät