# a.Box.2 Handbuch
Stand: 05.09.2023

## Bestimmungsgemäßer Gebrauch
Die a.Box.2 ist als Bordrechner für den Einsatz in Kraftfahrzeugen und Bahnfahrzeugen konzipiert und entworfen. Als Versorgungsspannung dient das 24V Bordnetz des Fahrzeugs.
### Anschluss von Peripheriegeräten
Es dürfen nur vom Hersteller freigegebene Peripheriegeräte an den Spannungsausgängen der a.Box.2 angeschlossen werden. Dabei müssen die Spezifikationen der Spannungsausgänge zu jedem Zeitpunkt eingehalten werden.
### Betriebsbedingungen
Parameter	Bedingung
Nennspannung	24V
Versorgungsspannung max.	30V
Leistungsaufnahme ohne Peripherie	8W
Leistungsaufnahme Standby	1,5W
Maximalstrom VM+, VS+	0.5A
Maximalstrom VP+	2A
Maximalstrom VD+	0.1A
Maximalspannung DI	50V
Maximalstrom DO	0.5A
Maximalspannung DO	50V
Betriebstemperatur Umgebung	-20°C - +70°C

## Datenblatt
202305_abox2db.pdf
## Abmessungen

## Inbetriebnahme
### Anschlussbelegung

Connector P (Power)
Passender Stecker: Phoenix Contact: GFKC 2,5/ 2-STF-7,62
Pin Nummer	Bezeichnung	Funktion	Bemerkung
1	VSupply+	Versorgungsspannung +	24V
2	VSupply-	Versorgungsspannung -

Connector D (IO1)
Passender Stecker: Phoenix Contact: FKCN 2,5/12-STF-5,08
Pin Nummer	Bezeichnung	Funktion	Bemerkung
1	IGN+	Zündungssignal +
2	IGN-	Zündungssignal -
3	I5+	Eingang C4 +	Signal für Wegimpuls +
4	I5-	Eingang C4 -	Signal für Wegimpuls -
5	I1+	Eingang 1 +
6	I1-	Eingang 1 -
7	I2+	Eingang 2 +
8	I2-	Eingang 2 -
9	I3+	Eingang 3 +
10	I3-	Eingang 3 -
11	I4+	Eingang 4 +
12	I4-	Eingang 4 -

Connector E (IO2)
Passender Stecker: Phoenix Contact: FKCN 2,5/15-STF-5,08
Pin Nummer	Bezeichnung	Funktion	Bemerkung
1	WBME	Empfangen Masse	nur in Verbindung mit ÖPNV Modul
2	WBED	Empfangen Daten	nur in Verbindung mit ÖPNV Modul
3	WBMS	Senden Masse	nur in Verbindung mit ÖPNV Modul
4	WBSD	Senden Daten	nur in Verbindung mit ÖPNV Modul
5	GND	Masse für externes Gerät
6	VP+	Versorgungsspannung für externes Gerät +	Maximalstrom: 2A, Verwendung bei AFZ für maximal 4 Zählsensoren
7	GND	Masse für externes Gerät
8	VS+	Versorgungsspannung für externes Gerät +	Maximalstrom 0.5A, , Verwendung bei AFZ für Ethernet Switch
9	GND	Masse für externes Gerät
10	VM+	Versorgungsspannung für externes Gerät +	Maximalstrom 0.5A, Verwendung für externes Modem
11	GND	Masse für externes Gerät
12	O2	Open Drain Ausgang
13	O1	Open Drain Ausgang
14	VD-	Hilfsspannung Türkontakt -	max 100mA
15	VD+	Hilfsspannung Türkontakt +	max 100mA

Connector A (Audio)
Passender Stecker: Phoenix Contact: FK-MCP 1,5/ 4-STF-3,81
Pin Nummer	Bezeichnung	Funktion	Bemerkung
1	AL	Audiosignal Links
2	AGND	Audio Masse
3	AR	Audiosignal Rechts
4	ASHD	Audio Schirm	muss für korrekten Betrieb mit Audioschirm verbunden werden

Connector C (CAN)
Pin Nummer	Bezeichnung	Funktion	Bemerkung
1	CAN-	CAN Busleitung -
2	CAN+	CAN Busleitung +
3	SHD	CAN Schirm	muss für korrekten Betrieb mit CAN Schirm verbunden werden

Connector S (Serial - RS232)
Pin Nummer	Bezeichnung	Funktion	Bemerkung
1	n.c.
2	RX	Serial Receive
3	TX	Serial Transmit
4	n.c.
5	GND	Serial Ground
6	n.c.
7	RTS	Request to Send
8	CTS	Clear to Send
9	n.c.

Connector WLAN
Pin Nummer	Bezeichnung	Funktion	Bemerkung
WLAN	RP-SMA	WLAN Antennenanschluss	maximal zulässige Antennenverstärkung: 2dBi

### Inbetriebnahme a.Box
a.Box Inbetriebnahme
### Inbetriebnahme MC100
MC100 Inbetriebnahme
### Inbetriebnahme MP70
MP70 Inbetriebnahme
### Inbetriebnahme externer Switch
externer Switch Inbetriebnahme
### Inbetriebnahme Sensor
Sensor Inbetriebnahme
## Funktionsbeschreibung
Funktionsbeschreibung
## Basiskonfiguration
Basiskonfiguration a.Box.2.print
## a.Box Manager
a.Box Manager
## Firmwareversionen
### 1.8.0/27
- Unterstützung der a.Box.2 und a.Box.print
- Unterstützung von Thermodrucker, Kundendisplay, RFID Reader, Barcode Scanner, Counter
- Neue Connection Gateways
  - Audio
  - Thermoprinter
  - Customer Display
  - Persistent Storage
  - Imager
### 1.8.1/28
- Verbesserungen Connection Gateways
  - Connection Gateways werden beim Systemstart nurmehr geladen, wenn auch die entsprechende Hardware verbaut ist (Unterscheidung a.Box, a.Box.2, a.Box.print).
## Warnhinweise
1. Die Spannungsausgänge nur bis zum angegebenen Maximalstrom belasten.
2. Die digitalen Ausgänge nur bis zum maximal angegebenen Strom belasten.
3. An den Spannungsausgängen nur die vom Hersteller freigegebenen Geräte betreiben.
4. Das Gerät nur im zulässigen Spannungsbereich betreiben.
5. Das Gerät nur im angegebenen Betriebstemperaturbereich betreiben.
## FAQ
LED 1 und LED 2 können während des Hochfahrens des Gerätes leicht flimmern. Dies stellt keinerlei Beeinträchtigung der korrekten Funktion dar.